## Slide 1: 针孔产生的原因和对策
汇报人：深圳恒享程海

## Slide 2: 针孔的分类
第 一 章

## Slide 3: 针孔分类
针孔--火山口形状
凹坑/麻点--凹坑形状

## Slide 4: 针孔与麻点的区别
针孔 (Pores)： 通常深且细小，可能贯穿至基体，高倍显微镜下呈“孔洞”状。主因是气泡滞留或基体缺陷。
- 麻点 (Pitting)： 多为浅表凹陷，形状不规则，底部可能有杂质颗粒。主因是固体颗粒附着或有机污染

## Slide 5: 产生的原因
第 二 章

## Slide 6: 针孔的形成原因
针孔--析氢反应造成
麻点/凹坑--附着物导致

## Slide 7: 析氢反应的针孔
基材光泽度很高，张力大，不润水
高光面张力大，无法润水，形成隔离带
析氢反应过大，气泡一直一直溢出，滞留所造成的
析氢反应起泡一直滞留
气泡产生几秒钟后散开，几秒钟后再次形成气泡，如此往复，形成凹坑状
间歇滞留
02
01
03
气流阻止镀层沉积

## Slide 8: 附着物的导致凹坑麻点
基材缺陷或基材上附着物
前处理溶液中悬浮物或镀液中悬浮物
杂质污染槽液
槽液参数控制不当。pH过高，溶液粘度过大等
槽液稳定性过强，尤其金属光剂多。

## Slide 9: 应对方法
第 三 章

## Slide 10: 气体针孔
添加湿润剂
01
增加搅拌，旋转，阴极移动等
02

## Slide 11: 凹坑麻点
02
喷洗加超声波
03
循环过滤
01
研磨，喷砂，抛光等
04
pH尽量走下限，前周期做高膜厚产品
05
拖缸增强活性

## Slide 12: 感谢您的观看
汇报人：程海