## Slide 1: 轴件化学镍典型工艺流程及注意事项
2025
深圳恒享-程海

## Slide 2: 常见的轴件---耗材类与非耗材类。（无心磨与未磨产品）
耗材类
其他

## Slide 3: 典型工艺流程
01
除油（一般3-4道）
02
酸洗（一般一道稍浓，一道稍稀）
03
化学镀镍
04
钝化

## Slide 4: 流程详解
除油--轴件的油较多，较重，一般设置几道除油，后两道为超声波，使油能彻底清除干净
酸洗--两道酸主要针对有无无心磨的产品，有无心磨的产品，可过稀酸，没有无心磨的产品酸要稍浓
化学镍-重点是挂具设计，以及稳定剂的多少，决定了周期的长短
钝化--铬酐或重铬酸钾，或者两者共用

## Slide 5: 化学镍重点注意事项
01
02
03
低金属稳定剂
金属稳定剂高容易产生挂位印
低光亮剂
光亮剂高会使镀层脆性增加，弯折容易掉镍屑
多种稳定剂配合
轴件的承载量较大，需要多种稳定剂配合，不容易产生颗粒

## Slide 6: THANK YOU
2025
深圳恒享----程海