## Slide 1: 加了阳极保护为什么槽子还上镍
汇报人：程海

## Slide 2: 阳极保护的原理
通过对不锈钢槽体施加恒定阳极极化电位，一方面强化并维持致密钝化膜；另一方面将槽体电位控制在镍析出电位之上，从电化学层面阻止镍离子还原。
不锈钢上面无法直接化学镀镍，很重要的一个原因就是不锈钢的表面有致密的钝化膜。如果这层钝化膜被破坏。相对来说就更容易上镍。
1：致密的钝化膜
电压过低就无法阻止镍还原，起不到保护的作用；电压控制过高，会破坏不锈钢表面的保护层。长时间会让工作坊变得粗糙
2：电位控制

## Slide 3: 槽体上镍的影响因素
阳极保护系统本身异常
1
槽液体系的稳定性
2
搅拌，过滤，杂质等影响
4
槽体本身状态缺陷
3

## Slide 4: 阳极保护系统异常
导电接触不良
稳压稳流切换错误
02
03
04
电压设置不当，推荐0.8-1.2V
01
阴阳极面积不匹配
线路老化等原因

## Slide 5: 槽液体系的稳定性
01
浓度或负载过大
02
pH波动过大
03
稳定剂不足或失调
04
搅拌不足导致局部过热等

## Slide 6: 不锈钢槽体本身缺陷
单击此处添加文本具体内容，简明扼要地阐述观点。根据需要可酌情增减文字，以便观者理解您传达的思想。
钝化不足，钝化膜被破坏或不完整
槽壁附着的镍颗粒未完全去除
不锈钢材质不好，或表面粗糙度过高
最好选用316，或者304. 定期对表面进行抛光处理

## Slide 7: 搅拌，过滤，杂质等影响
搅拌或循环设计不理想，局部槽液无法循环过滤
挂具未及时清理，不锈钢上的镍屑掉到槽中
补水不及时，液位反复交替破坏表面钝化膜
杂质过多（产品掉落等），过滤系统失效；尤其倒槽的时候，没有过滤杂质
杂质引入破坏药水的稳定性