## Slide 1: 铁材活化为什么要用盐酸
深圳恒享
汇报人：程海

## Slide 2: 盐酸优势
1. 氯离子穿透能力强，常温反应快，不用加热
2. 反应产物氯化亚铁 / 氯化铁溶解度极高
3. 氯离子有破钝化能力，可以破坏铁表面自发形成的纳米钝化膜，镀层结合力好
4. 相对于硫酸，碳钢更不容易起黑灰
盐酸缺点：**有酸雾挥发，腐蚀厂房设备，需要排风；废水氯离子管控严格；高浓度 + 长时间浸泡依然会氢脆**，高强钢要谨慎。

## Slide 3: 盐酸缺点
有酸雾挥发，腐蚀厂房设备，
需要排风；
废水氯离子管控严格；
高浓度 + 长时间浸泡依然会氢脆，高强钢要谨慎。

## Slide 4: 为什么硫酸不常用
硫酸最大痛点就是硫酸亚铁溶解度低，铁离子累积后容易析出白色盐膜、黑渣。产生黑灰、残渣、挂灰，活化后表面干净，不容易造成镀层针孔、起皮

## Slide 5: 感谢您的观看
深圳恒享
汇报人：程海